## Slide 1: KiCadで IoT電子工作を はじめよう
At Kansai Open Forum 2017
Tokita Hiroshi <tokita.hiroshi@gmail.com>

## Slide 2: 自己紹介
技術書典とかコミケとかで技術ネタサークルやってます
Twitter https://twitter.com/crs
最近の活動
  KiCadで雑に基板を作るチュートリアル https://www.slideshare.net/soburi/kicad-53622272
  ↑がヒットしたので、CQ出版さんの トランジスタ技術10月号に記事書いてきました→
  今月号にもちょろっと書いています。
本業はソフト開発屋

## Slide 3: IoTぽいものを作る
IoTという言葉は「ゆるい」バズワード
  言ったもん勝ち
最大公約数的には無線でネットにつながるセンサー (センサーネットワーク, WSN)
  e.g.)トイレ空室管理
ネットから操作できる機能があると良い
  PhilipsのIoT電球のHueなど
とりあえず、センサーがあってネットにつながればIoTっぽい感じになる。

## Slide 4: 自作IoTに使えそうな 最近のデバイス
Raspberry Pi
  シングルボードコンピュータの定番
Arduino
  プロトタイプ開発マイコン
ESP32
  WiFi,BLEが使えるマイコン
micro:bit
  グラフィック言語で開発できる

## Slide 5: 使い分け
ネットに直接つなげられるWiFiは消費電力がちょっと大きい
BLEだと、ネットにデータを流すにはゲートウェイが必要
Raspberry Pi
ESP32(WiFi)
Arduino
(with Ethernet/WiFi)
micro:bit
ESP32(BLE)
電源いる
電池ＯＫ
ネットつなぎやすい
ゲートウェイ必要

## Slide 6: モジュールを使おう
センサーやモータードライバなど、SwitchScienceさんやAdaFruit,SparkFunなどから、モジュールになったものが出ている(写真はAdaFruitの近接センサー)
Arduinoのサンプルコードが付いていたりするので便利
ブレッドボードで配線すると、 どうしてもモジャっとした感じになる

## Slide 7: オープンソース基板CADのKiCadで基板を作ってみる
ブレッドボードで試した回路をそのまま回路図にする。
モジュールをそのまま乗せると楽。 ピンヘッダを置いて配線するだけ。
500円ぐらいで出来る。(+航空便送料2000円ぐらい)
2週間ぐらいで届く
作り方はちょっと長くなるので、 「KiCadで雑に基板を作るチュートリアル」 https://www.slideshare.net/soburi/kicad-53622272 と、このステージの補足資料を参照。

## Slide 8: 回路設計
Arduinoのテンプレがあるので、 モジュールの足だけ追加する

## Slide 9: 基板設計
配線はテンプレのデータに線を引くだけ。 (赤い線の部分)

## Slide 10: 出来上がりイメージ
深圳に発注すると、こんな感じの基板が2週間で届く

## Slide 11: 作った例
上記例の実物用意できなかったので、 似たようなので…
写真はTWELite(マイコン)のモジュールを、 RasPi(RPi1)に乗せてつなげる基板。
子亀の基板は出来あいのものを使おう。

## Slide 12: デバッグどうする？
Lチカならテスターで見て調べられる
I2CやSPIは信号の動きが速いので ロジックアナライザやオシロスコープが必要
ロジアナもオシロも高くない？

## Slide 13: 格安ロジックアナライザ
「HiLetGo ロジアナ」で検索 1500円ぐらい
デジタル系ならこれで結構賄える

## Slide 14: PulseView
https://sigrok.org/wiki/Windows
格安ロジックアナライザで使える波形表示ツール
プロトコル解析も出来る

## Slide 15: ロジアナの使い方
GNDと信号を見たいところにプローブをつなぐ
サンプリングの周波数を設定する。
解析するプロトコルを指定してプローブを設定する
サンプリングを開始し、マイコンを動かす。
流れた信号の波形が表示される。

## Slide 16: おわり

## Slide 17: 参考文献、画像引用元
https://www.amazon.co.jp/dp/B074BKFMYK
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/
https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-11819/
https://www.switch-science.com/catalog/3380/