## Slide 1: KiCadで IoT電子工作を はじめよう 補足資料
At Kansai Open Forum 2017
Tokita Hiroshi <tokita.hiroshi@gmail.com>

## Slide 2: モジュールを使う 簡易シールド基板の作成

## Slide 3: 準備
テンプレート C:\Program Files\KiCad\share\kicad\template\Arduino_As_Uno_R3 を適当な場所にコピーする。
「テンプレートから新規プロジェクトを作成」が上手く行かない場合があるので

## Slide 4: テンプレートの回路
最低限のコネクタの配線がされた回路が入っている。
ERCを実行すると未接続やPWR_FLAG関連のエラーが出る。
+5V, +3.3V, GNDの電源シンボルにはPWR_FLAGを付ける
未使用の配線には、未接続マークを付ける

## Slide 5: テンプレートに コネクタを追加
https://www.adafruit.com/product/466 をI2Cで接続する簡易シールドを作る
6ピンのピンヘッダを配置する
配線を描いても良いが、接続する端子名 (ネット名)を書いてしまった方がスッキリする
誤字があると接続されないので注意
未接続端子には未接続シンボルを
CvPCBで Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x06_Pitch2.54mm を割り当てる

## Slide 6: テンプレートの基板
テンプレートの回路に対応した、ピンヘッダとネジ穴のみの基板が設定されている。

## Slide 7: 基板にコネクタと配線を 追加
ネットリストを読み込んで、コネクタの追加を基板に反映する。
コネクタを適当な位置に配置しなおす
配線を行う
2つ以上のピンが出ているネット(GND)があるが、これは配線しなくても問題ない。

## Slide 8: PulseViewの使い方

## Slide 9: ロジアナを認識させる
赤丸部をクリックすると、デバイスへ接続するダイアログが表示される。
ここでfx2lafwを選択し、[Scan for…]を 実行する。
認識されるとダイアログ下部に表示される

## Slide 10: 接続する
ロジアナ側のGNDと対象の回路のGNDを接続する
ロジアナの端子を計測したい測定点につなぐ
  ICの足をつかむような場合はクリップ付きのケーブルを使う

## Slide 11: サンプリングの設定
サンプリング周波数とサンプル数を設定する。
計測しようとしている信号の周波数よりも 2倍以上高い周波数にする
現象が確認できる程度のサンプル数(時間)にすること
接続しないプローブは対象から外す
サンプル数、周波数設定
プローブ選択

## Slide 12: プロトコル解析の設定
1. のアイコンをクリックすると、プロトコルの一覧が表示されるので、解析したいプロトコルを選択する。
2. にプロトコルが表示されるので、これをクリックすると詳細設定のダイアログが表示される。
ダイアログで、対象のChを選択し、パラメータを設定する
1.
2.

## Slide 13: 計測する
Runを押すと、計測が開始される。
図はUARTで文字列の送信を解析した場合の表示。 “Hello, Arduino.”という文字が送信されているのが見える